# Exercices d’initiation à Covadis

Pour chaque exercice, on créera un répertoire dont l’intitulé reprendra les calculs réalisés (sans accent, ni espace dans le nom du répertoire ou du fichier).

- Bibliothèque de symboles

a) Ouvrez le fichier bloc D002.dwg réalisé pour une échelle de 1/50 et mesurez l’objet.

Ouvrez le fichier bloc D002.dwg réalisé pour une échelle de 1/100 et mesurez l’objet.

Conclusion ?

b) apparaît-il dans tous les répertoires de symboles ? Pourquoi ?

b) Certains fichiers apparaissent dans tous ces répertoires. Pourquoi ? Desquels s’agit-il ?

- Calcul d’une polygonale

Géobase existante : R:\_tl\dao\covadis\exple_geobase_polygo.geo

- Visualisez la polygonale depuis la géobase

- Calculez la polygo en 3 étapes

- calcul des Go

- calcul des 3 cheminements encadrés entre 1 et 9, entre 4 et 10, entre 4 et 18

- calcul des points rayonnés

- Générez le dessin

- Reliez les stations en vous servant du mode d’accrochage aux points topo (F12) ou aux matricules des points (CTRL+F12 ou menu contextuel)

- Créez un fichier listing « NP_polygo.doc » après avoir personnalisé l’en-tête.

- Aviez-vous défini les tolérances avant de vous lancer dans les calculs de polygo ? Si ce n’est pas le cas ( retour au point b) !

- Calculs de relèvements, recoupements, intersections

Géobase existante : R:\_tl\dao\covadis\exple_geobase_réseau.geo

- Visualisez la situation depuis la géobase

- Calcul du point C1 par intersections multiples en vous servant de toutes les visées disponibles

- Calcul du point C1 par intersections en ôtant la visée la moins précise. Justifiez votre choix.

- Calcul de la station S.1 par relèvement sur R1, R2, R3 et S11 par relèvement sur R4, R6, R5 Visualisez graphiquement le schéma des visée.

- Calcul de la station S3 par recoupement (arc de relèvement sur S2 et C1 et visée issue de S4)

- Générez le dessin

- Reliez les stations en vous servant des nouveaux modes d’accrochages

- Créez un fichier listing de points  « NP_reseau.doc »

4) Création d’une Géobase

Enoncé sous : R:\_tl\dao\covadis\exo_polygo.doc

En général, en rentrant du terrain, vous déchargez votre carnet de terrain et le transformez en Géobase. Pour vous familiariser avec les éléments d’une géobase, on vous demande de créer une géobase à partir d’un carnet d’observations papier !

a) Visualisez la polygonale, générez le dessin, etc. jusqu’à la création du fichier listing de points « NP_creation_polygo ».

b) Quand et comment définissez-vous les tolérances ? Où définissez-vous les éventuelles corrections à appliquer aux distances observées ?

5) Importer un semis

- importez un semis de points sous forme ASCII (fichier listing_point.doc)

- dessinez le tableau de points dans le dessin et vérifiez que tous les points ont été importés.

- générez le dessin ;

- reliez les points de manière automatique à l’aide d’une polyligne, sur la base du matricule des points.

- créez un listing personnalisé intitulé « NP_semis.doc », permettant d’implanter le projet sur le terrain à partir d’une seule station que l’on choisira judicieusement.

- Quels outils ont été utilisés pour préparer cet exercice ?  Citez-les et contrôlez vos affirmations.

Les réponses à ce TD sont à rendre sous forme de fichier(s) Word et à placer dans un répertoire à votre nom sous tempetudiants/TP_DAO_Landes/

6) Dessin d’un plan de propriété à l’aide de Covadis (cf sujet distribué).

Prenez le temps qu’il vous faut, mais essayez d’utiliser un maximum d’outils Covadis pour réaliser ce plan. Certaines constructions passent inéluctablement par son emploi (ex : compensation de points à l’équerre et de points alignés).

- Utilisez votre gabarit comme fichier prototype.

- Créez un tableau de coordonnées des points topographiques (points de canevas et points caractéristiques sur le dessin) et insérez-le dans le dessin.

- Préparez 2 présentations de votre travail dans l’espace papier : l’une pour une sortie sur papier au format A4 horizontal, l’autre au format A4 vertical.

- Créez une fiche signalétique (espace papier) d’un point de canevas que vous choisirez. Vous disposerez donc au total de 3 présentations.

7) Calculs de surface

- Calcul de surface de parcelles

- Divisions parcellaires : partage parallèle, proportionnel, radial.

- Simulations de partages et présentations.

# Dessin d’un Plan de Propriété

Un de vos collaborateurs a été chargé de faire un levé de la propriété de M. Dutruc. Pour ce faire, il a réalisé un croquis (voir annexe) auquel il a joint le carnet d’observations suivant :

A, B, C, D, E  sont des points de polygonation,  A, B et C étant connus en coordonnées X,Y :

X (m)		   Y (m)

A	4790.08	1438.35

B	4825.61	1440.63

C	4797.86	1438.85

F est matérialisé sur le terrain par un boulon.

##### Station : A	Visées :	lectures (gr.) sur cercle H

E		    0.0000

B		100.0000

##### Station : C	Visées		lectures (gr.) sur cercle H

B		    0.0012

F		328.0412

##### Station : B	Visées		lectures (gr.) sur cercle H

C		    0.0007

D		111.2507

Faites un report de plan sous Covadis à une échelle adéquate de manière à pouvoir l’imprimer sur une feuille A3.

- Créez un Géobase pour ces observations puis calculez les points à l’aide des outils de calculs topométriques.

- Lignes d’opérations : trait mixte ; limite de mitoyenneté entre M. Dutruc et M. Duval : trait continu épais.

- Les écarts rencontrés entre distances partielles et distances cumulées lors de la rédaction du plan seront répartis proportionnellement aux distances.

- Prévoyez un calque pour les points de polygo, un calque pour les points de détails, un calque « contrôles » avec cotes de contrôle.

- Reliez les points en vous servant de leur numéro.

( Quels outils utilisez-vous pour…

-vérifier la position des points A et B par rapport à C.

-vérifier l’orthogonalité des droites AC et AE.

-vérifier l’angle ABD

-vérifier l’angle FCB

( Evaluez l’écart entre une corde de 1m  et un arc de 1m (abscisse curviligne) au niveau du Jardin d’agrément. Conclusion ?

( Regardez ce qu’il se passe au niveau de la liste des blocs dans Insérer ( Bloc. Comment expliquez-vous cela ?

(  Hachurez la maison d’habitation de manière à ce que le texte ne soit pas coupé par les hachures.

( Préparez le dessin à une impression sur feuille A3 avec un cartouche explicatif. Placez-le dans un répertoire à votre nom et précisez le répertoire dans votre rapport.

( Créez un listing des points constituant la limite de la parcelle de M. Dutruc.